## Элементы конструкции сеялки

- Приводное колесо

- Цепь

- Регулировка высева

- Бункер для семян

- Загортач

- Рукоятки

- Маркер нового ряда

- Прикатывающее колесо

- Сошник

Технические данные

| 1. Тип высевающего аппарата | щеточный |
| --- | --- |
| 2. Тип сошника | наральниковый. |
| 3. Тип загортача | пластинчатый. |
| 4. Количество гнезд на погонный метр | 2 или 4. |
| 5. Расстояние между семенами | в зависимости вида семян и установки диска |
| 6. Емкость бункера для семян, дм3 | 2,0 |
| 7. Глубина заделки семян, см | 1…5 |
| 8. Ширина междурядий, обеспечиваемых установкой маркера, см | до 50 |
| 9. Рекомендуемая скорость движения, км/ч | 3…4 |

## Назначение

## Сеялка овощная однорядная  предназначена  для  посева семян овощных и бахчевых культур.  Сеялка удобна и проста в эксплуатации. Работа на ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при высеве каждой новой культуры необходимы определенные навыки.  Для обеспечения длительной  и безотказной работы сеялки требуется соблюдение правил ее эксплуатации, обязательное, полное и своевременное  выполнение работ по ее техническому обслуживанию, изложенных в настоящем Руководстве.

## Сеялка имеет небольшие размеры. В сложенном состоянии (сняты рукоятки) она может быть размещена в багажнике или в салоне легкового автомобиля, перевозиться в общественном транспорте, для ее хранения не требуется большого помещения.

## В связи с постоянной работой по совершенствованию сеялки в ее конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

## Внимание!

## Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее Руководство (инструкцию по эксплуатации). Соблюдение нижеприведенных требований по подготовке к работе, правил технической эксплуатации, техническое обслуживание сеялки будет способствовать более полному проявлению эксплуатационных качеств и обеспечит ее долговечность.

## Требования по технике безопасности.

## Эксплуатация сеялки должна производиться с установленными защитными приспособлениями, предусмотренными конструкцией. Не производите каких-либо работ около вращающихся частей сеялки. Не допускайте движения сеялки задним ходом с заглубленным сошником.

## Устройство и работа сеялки.

## Сеялка овощная однорядная состоит из несущей рамы, представляющей собой две параллельные планки, на которой закреплены: в передней части  –  опорноприводное колесо  1; в средней части  – бункер для семян 4 с щеточновысевающим аппаратом, сошником 9 и загортачом 5; в задней части  –  прикатывающее колесо 8, а так же рукоятки 6, которые с помощью болтового соединения присоединены к раме. В задней части рамы установлен маркер 7.

## Сборка сеялки и подготовка ее к работе.

## Для сборки сеялки необходимо выполнить следующие операции:

## -  при помощи болтового соединения присоединить рукоятки к раме;

## -  установить маркер и зафиксировать его шплинтом (маркер не симметричен, при  правильной его установке он в рабочем положении расположен параллельно продольной оси сеялки).

## Эксплуатация сеялки.

## При работе с сеялкой не прикладывайте чрезмерных усилий, перемещайте ее по участку  плавно, с равномерной скоростью. На поворотах, во избежание забивания сошника, выглубляйте его  из почвы. Постоянно контролируйте и прослушивайте нехарактерные стуки и посторонние шумы. При их появлении остановите сеялку и устраните причину неисправности.

## Техническое обслуживание сеялки.

## Техническое обслуживание  сеялки заключается в ежедневной, при эксплуатации,  очистке ее от пыли, грязи, почвенных остатков, систематической проверке и подтяжке болтовых соединений. При смене высеваемой культуры необходима тщательная очистка бункера для семян и щетки высевающего аппарата.

## Один раз в сезон необходимо смазать ось опорно-приводного колеса и втулки вала высевающего аппарата консистентной смазкой. Один раз в сезон необходимо подтянуть приводную цепь (провисание нижней ветви должно быть в пределах 5…10 мм) и смазать ее несколькими каплями моторного масла.

## После окончания сезона сеялку очистить, смазать, закрасить места с отслоившейся краской. Хранить в сухом помещении.

## Возможные неисправности сеялки и методы их устранения.

| Возможные неисправности | Причины неисправностей и методы их устранения |
| --- | --- |
| Семена не попадают в почву | Забит семяпровод. Прочистить семяпровод. |
| Фактическая норма высева меньше установленной | Проскальзывание опорно-приводного колеса из-за чрезмерной глыбистости участка. Повторить предпосевную обработку участка. |

## Транспортирование сеялки.

## Сеялка со снятыми рукоятками может транспортироваться в багажнике легкового автомобиля.

## В разобранном виде и в упаковке возможна транспортировка в общественном транспорте.

Нормы высева семян некоторых овощных культур

| Культура | Диаметр отверстия высевающего диска, мм | Норма высева семян, тыс/га (кг/га) | Вес 1000 семян, г |
| --- | --- | --- | --- |
| Огурец | 7,8-9 | 35-40 | 23-25 |
| Арбуз | 9-12 | 9-10 | 40-45 |
| Дыня | 7,8-9 | 9-12 | 32-37 |
| Томаты | 4,8-6 | 25-35 | 3-3,5 |
| Перец | 4,8-6 | 40-60 | 7-8 |
| Баклажан | 4,8-6 | 40-50 | 4-5,5 |
| Лук-репка | 3,8-4,8 | 600-1000 | 4,4-4,8 |
| Капуста б/к | 3-4 | 35-50 | 4-5 |
| Капуста цв. | 3-4 | 40-55 | 4-4,5 |
| Свекла столовая | 9-10 | (15-20) | 14,5 |
| Редис | 4,8 | (25-40) | 8-15 |
| Морковь | 5,8-6,8 | (2-3) | 1,0-1,2 |
| Петрушка на зелень | 2,2-3 | (7-8) |  |
| Петрушка на корнеплод | 2,2-3 | (2-3) |  |
| Горох | 12-14 | (240) |  |
| Фасоль | 16-18 | (200-600) |  |